## Slide 1
Dr. Berényi László
Vezetéstudományi Intézet
Termelésmenedzsment alapjai
Termelési rendszer jellemzői

## Slide 2: Termelés tömegszerűsége
Egyedi gyártás
  P: input periódus
  T: egy termék elkészítési ideje

## Slide 3: Termelés tömegszerűsége
Kis-és közép sorozatgyártás
  tmax: leghosszabb tevékenység művelei ideje

## Slide 4: Termelés tömegszerűsége
Nagysorozat gyártás
  ttöbb: műveleti idők többsége

## Slide 5: Termelés tömegszerűsége
Tömeggyártás

## Slide 6: Gyártási típusok jellemzői
Jellemző | Egyedi | Sorozat | Tömeg
Termékféleség | Egyszer vagy ritkán fordul elő | Korlátozott számú terméktípus meghatározott időszakonként | Néhány termék nagy sorozatban, folyamatosan
Gyártás technológiai előkészítése | Nagyvonalú tervrajzok, általános utasítások | Részletes tervrajz és technológia a műveletek többségére | Részletes tervek és utasítások mindenre
Anyagok | Standard, kereskedelmi | Standard + speciális | Speciális
Gyártási műveletek | Állandóan változó | Periodikusság jellemző | Állandó
Gépek, berendezések | Univerzális | Általános gépek, speciális szerszámok | Célgépek

## Slide 7: Gyártási típusok jellemzői
Jellemző | Egyedi | Sorozat | Tömeg
Üzem | Gépek funkció szerint | Gépek műveletek szerint | Sorok, szalagok
Munkaerő | Magas tudás és tapasztalat | Kvalifikált + betanított | Munkások gépkezelésre betanítva
Menedzsment | Folyamatspecialista | Termékspecialista | Speciális, gépre vonatkozó tudás
Költségek | Alacsony fix költség, magas változó költség | Magasabb fix, alacsonyabb változó költség | Nagyon magas fix és alacsony változó költség

## Slide 8: Termelőüzem elrendezése
Projekt-rendszerű
Műhely-rendszerű
Zárt ciklusú
Folyamat-rendszerű

## Slide 9: Feladatvezérelt elv
Vállalkozás
Feladat
Szükséglet meghatározás
Beszerzés
Raktározás
Termelés

## Slide 10: Feltételvezérelt elv
Feladat
Szükséglet meghatározás
Beszerzés
Raktározás
Termelés
Igény begyűjtés
Szükséglet meghatározás
Biztosítási lehetőség meghatározása
Vállalkozás
Igény módosítás

## Slide 11: Felhasználásvezérelt elv
Múlt felhasználás elemzése
Várható kereslet becslése
Vállalkozás
Feladat
Szükséglet meghatározás
Beszerzés
Raktározás
Termelés
Felhasználás vezérelt feltétel beszerzés

## Slide 12: Kiemelt témakörök a félévre
Modern termelésszervezési megoldások
Teljesítőképesség vizsgálata
Gyártási átfutási idő
Termék-kapcsolati modellezés
Karbantartás-menedzsment