## Slide 1
Dr. Berényi László
Vezetéstudományi Intézet
Termelésmenedzsment alapjai
Toló és húzó termelésirányítás

## Slide 2: Toló (push) termelésirányítás
Push-működés: prognosztizált adatokra épít
  Értékesítési terv készül
  Értékesítési tervből alapanyag és alkatrész
Hatása a készletekre:
  Nagy átfutási idő
  Készletcsökkentés logisztikával integrált termelésütemezéssel

## Slide 3: MRP
Material Requirement Plannig
MRP
Termelési vezérprogram
(Mit akarunk termelni?)
Beszerzés
Gyártás
BOM (Mi kell?)
Készlet (Mi van?)

## Slide 4: MRP II.
Manufacturing Resorces Planning
Központi adatbázis
Pénzügy
Termelés
Marketing
Fejlesztés, gyártás-előkészítés

## Slide 5: Húzó (pull) termelésirányítás
Ütemezés vevői igényeknek megfelelően
Gyors termelés-indítás
Optimalizálható átfutási idő

## Slide 6: Húzó rendszer előnyei
Egyszerű: viszonylag kis ráfordítással, rövid idő alatt megvalósíthatók. Még számítógép alkalmazását sem igénylik.
Önszabályozó: a húzás révén nincs szükség külön szabályozásra.
Állandó méretek, tételnagyság: A küldő számára jelent előnyt, ha állandó tételnagyságokra van igény.
Tetszőleges, csökkenthető tételnagyság: A szállítások gyakorisága és a szállítandó tétel nagysága kapcsolatban van egymással. A kettő optimuma a megfelelő méretű szállító/tároló eszközzel beállítható.
A gyártásközi készletek ellenőrzés alatt tartható. Mivel mindig az igényeknek megfelelő a termelés, ezért nem alakulnak ki hatalmas gyártásközi készletek. Ennek fontos feltétele az összehangolt kapacitás.

## Slide 7: Toyota Termelési Rendszer (TPS)
Több lábon álló keiretsu (konglomerátum)
Genchi genbutsu – személyes részvétel
Jidoka – beépített minőség
Poka-yoke – bolondbiztos működés
Veszteség feltárása és felszámolása
Heijunka - kiegyenlített termelés
Hansei – folyamatos újragondolás

## Slide 8: TPS
Toyota-módszer - filozófia
Vizuális menedzsment
Stabil és szabványosított folyamatok
Kiegyenlített termeléstervezés (heijunka)
JIT:
Megfelelő termék, mennyiségben és időben
ütemidő-tervezés
folyamatos áramlás
húzórendszer
gyors átállás
integrált logisztika
Jidoka (beépített minőség) = problémák láthatóvá tétele
Automatikus leállás
Andon rendszer
Ember-gép szétválasztás
Meghibásodás-mentesség
Munkaállomásba épített minőség-ellenőrzés
Problémák megoldás gyökérokoknál (5W1H)
Legjobb minőség – legalacsonyabb ár – legrövidebb átfutási idő –
legmagasabb fokú biztonság – kiváló morál
A veszteség felszámolása segítségével lerövidített gyártási folyamat révén
Munkatársak és csapatmunka
Kiválsztás
Közös célok
Konszenzuson alapuló döntéshozatal
Sokoldalú képzés
Veszteség csökkentése
Genchi genbutsu
5W1H
Képesség a veszteségek felismerésére
problémamegoldás
Folyamatos fejlesztés

## Slide 9: 3M - veszteségforrások
Muda
Veszteség
(nem érték teremtése)
Muri
Túlterhelés
Mura
Egyenletlenség

## Slide 10: Veszteségforrások - részletesebben
Túltermelés
Várakozás
Felesleges szállítás
Túlfeldolgozás vagy nem megfelelő feldolgozás (túl jó minőség is!)
Túl sok készlet
Felesleges mozgás
Selejt
Munkatársak kihasználatlan kreativitása

## Slide 11: Just in time
Működési filozófia, ami csökkenti a készleteket, a veszteséget és költségeket, bevonja az alkalmazottakat. Célja a minőség és kiszolgálás javítása.
Legfontosabb jellemzői :
  folyamatos gyártás esetén alkalmazható,
  a szállítások kis tételekben és sűrűn valósulnak meg,
  a beszállításoknál a pontos darabszám csomagolást alkalmazzák,
  kis szériákat gyártanak,
  a folyamatközi ellenőrzést szorgalmazzák a hagyományos végellenőrzés helyett,
  segítik a beszállítót a megfelelő minőségi szint elérésében.

## Slide 12: JIT megvalósításának eszközei
kanban
SMED
Poka-Yoke
Vizuális irányítás
TPM
KAIZEN
5S
…

## Slide 13: Hagyományos és JIT termelés
Szempont | Hagyományos | JIT
Készlet | = érték, a folyamatos működés feltétele | = veszteségforrás, ami elrejti a problémákat
Tételnagyság | Optimalizálás eredménye | Lehetőleg minél kisebb legyen
Átállás | Szükséges, termelési tényező | Gyors, olcsó legyen
Szállító | A szállító „ellenfél”, költségtényező | A szállító partner
Minőség | Selejt elfogadott | Zéró-hiba törekvés
Karbantartás | Szükség szerint | Megelőző, TPM
Dolgozók | Termelés végrehajtói | A folyamatos tökéletesítés kulcsai

## Slide 14: Just in Sequence - JIS
Autógyáraknál alkalmazott „újabb” megoldás. Lényege, hogy az alkatrész a beépítés időpontjában a szerelés helyén, minimális költséggel álljanak rendelkezésre.
Feltétel: beszállító közel legyen (és partner!)

## Slide 15: JIT és JIS összevetése
Szempont | JIT | JIS
Alkatrész gyártása | Beszállító üzemi területén | Autógyár üzemi területén
Szállítás | Van | Nincs (helyben van)
Tárolás a vevőnél | Szükséges | Nem szükséges
Komplex gyártási folyamat összehangolása | Szükséges | Nem szükséges
Vállalatközi teamek alakítása | Részben szükséges | Fontos
Kommunikációs utak | Hosszabbak | Rövidebbek
Környezetvédelem | Közúti szállítás terheli a környezetet | Kevésbé jelentős
Szállítási és tárolási költségek | Nagyobbak | Kisebbek

## Slide 16: Kanban
Taiichi Ohno, Toyota, 1947
kan: kártya, ban: jel
A kanban lényegében utasítás valamilyen művelet, folyamat elvégzésére!
Előnyei:
  Jelentősen csökkenti a készleteket
  Rugalmas (gyors reakció változásokra)
  Csökkenti az átfutási időt
  Megelőzi a túltermelést
  Csökkenti a hulladékot
  Egyértelművé, átláthatóvá teszi a termelést
  Felelősséget ruház a dolgozókra
  Csökkenti az adminisztrációt

## Slide 17: Kanban szabályai
Standard konténerek, egységcsomagok alkalmazása
Konténer csak kártyával mozoghat
Termelés nem kezdhető meg kártya nélkül
Törekedni kell a kártyák számának csökkentésére (ezzel készletek csökkentésére)
Figyelem!
  Szabványos megoldásokat igényel a kanban
  Szigorú munkafegyelem szükséges
  Lokális optimumot ad

## Slide 18: Kanban kártyák
C-kártya (szállítási, move)
P-kártya (termelési)
Beszállítói kártya

## Slide 19: Kanban működése
Minimum-maximum készletszint1
Minimum-maximum készletszint2

## Slide 20: Kanban-rendszerek
Látvány-kanban
Egykártyás kanban
Kétkártyás kanban

## Slide 21: Látvány-kanban

## Slide 22: Egykártás kanban

## Slide 23: Kétkártyás kanban

## Slide 24: Kétkártyás kanban

## Slide 25: Kanban alkalmazásának feltétele
végső termékek időben stabil és folyamatos kereslete
folyamatrendszerű gyártás
sorozatok képzésének lehetősége (tömeggyártási szint alatt)

## Slide 26: Optimalizált Termelési Technológia (OPT)
Eliyaho Goldratt fejlesztése (1980-as évek)
Cél a kibocsátás növelése úgy, hogy a készletek és a költségek ne emelkedjenek.
Kapacitásokat kereslethez igazítva növeli csak!
Szűk keresztmetszeteknél:
  Csak a feltétlenül szükséges feladatokat végezzük el a munkahelyeken (ami máshol nem gazdaságos)
  Minimális legyen az állásidő (kritikus út jelenség)
  Törekedni kell a jó minőségre
  Nem végez olyan tevékenységeket, amire nincs igény

## Slide 27: Termelési-logisztikai filozófiák összehasonlítása
Szempont | MRP | JIT | OPT
Termék jellege | Heterogén, sokféle | Homogén, kevés fajta | Inkább homogén, sokfajta
Gyártási rendszer | Műhelyrendszerű (job-shop) | Folyamatos (flow-shop) | Műhelyrendszerű vagy zárt ciklusú
Alapelv | Ütemezett beszerzés és gyártás nettó szükséglet alapján | Pazarlás kiküszöbölése | Szűk keresztmetszet maximális kihasználása
Készletek | Munkahelyek előtt | Minimális (i/o tárolókban) | Szűk keresztmetszetek előtt
Átfutási idő | Rögzített | Csökkentendő | Ingadozhat
Gyártási típus | Egyedi és kis-sorozat gyártás | Sorozattól tömeggyártásig | Kis és közepes sorozatgyártás
Termelésirányítás | Toló | Húzó | Vegyes
Számítógépes támogatás | Feltétlenül szükséges | Nem feltétlenül szükséges | Nagymértékben használja
Előnye | Megbízható, rugalmas | Alacsony költség, gyorsaság | Alacsony költség, megbízhatóság