## Slide 1
Dr. Berényi László
Vezetéstudományi Intézet
Termelésmenedzsment alapjai
Teljesítőképesség

## Slide 2: Teljesítőképesség
Egy gépnek, berendezésnek, embernek (homogén keresztmetszetnek) az a képessége, hogy adott idő alatt meghatározott feladatot képes elvégezni.
A teljesítőképesség felső határát a műszaki-technika, gazdasági, társadalmi feltételek fejlődése határozzák meg.

## Slide 3: Teljesítőképesség fokozatai
Idő
Teljesítmény, produktum
Világszínvonal, elvi maximum
Kapacitás
Áteresztőképesség
Tényleges teljesítés
Fejlesztési lehetőségek
Szervezési lehetőségek
Operatív lehetőségek

## Slide 4: Kapacitás
A teljesítőképesség felső határát az adott időpillanat műszaki-technika, gazdasági, társadalmi feltételek határozzák meg.
Az a termékmennyiség, amely egy adott berendezésen a legjobb termelési feltételek mellett, adott idő alatt előállítható.

## Slide 5: Kapacitás
Egy keresztmetszet (technológiai fázis - homogén keresztmetszet) kapacitása
adott időintervallumban,
az adott keresztmetszeten,
műszaki-technikai színvonalon (adottságok mellett),
adott feladatból elvégezhető mennyiség

## Slide 6: Adott feladatból…

## Slide 7: Áteresztő képesség
Átbocsátó, áteresztő képesség: a termelő-berendezésen a tényleges termelési feltételek mellett, adott idő alatt előállítható feladat.
Egy keresztmetszet (technológiai fázis - homogén keresztmetszet) áteresztő képessége
adott időintervallumban,
az adott keresztmetszeten,
műszaki-technikai színvonalon (adottságok mellett),
adott szervezettségi szinten,
adott feladatból elvégezhető mennyiség.

## Slide 8: Termelésmenedzsment alapkérdések
Mennyit tudunk gyártani adott idő alatt?
Mi a szűk keresztmetszet?
Milyen a kapacitáskihasználás?
Milyen üzleti mutatókat érhetünk el adott termelési tervvel?
…

## Slide 9: Stratégiák
Mennyiség
Idő
2. Kapacitások teljes kihasználása
Mennyiség
Idő
3. A kapacitások hozzáigazítása a vevői igényekhez
Mennyiség
Idő
Vevői igény teljes kielégítése
igény

## Slide 10: Termelési időalap szétosztása
Termék/ Keresztmetszet | Egy | Több
Egy |  | (qj* Nc j) I + gazdasági kritérium Vezértípusos megoldás
Több | hányados minimuma Szűkkeresztmetszeti probléma | + gazdasági kritérium Szimplex módszer

## Slide 11: Teljesítőképesség számítás képlete

## Slide 12: Időalap és norma számítása
 | Név |  | Kapacitás | Átbocsátó-képesség
gn | Gépek száma | [db] | Leltárban levő összes gép | tényleges
Ihm | 1 műszak hasznos ideje | [óra] | 8, (6),(12) | 8*α, (α- műszak-kihasználási tényező)
m | Műszakszám | [db] | 3, (4),(2) | tényleges
nn | Vizsgált időszak naptári napjai | [nap] | 1 év=365 nap | Naptári napok, ünnepek, szünnap, kieső napok, 1 év kb. 250 nap
p% | Dolgozói teljesítmény % | [%] | maximális | Átlagos
s | Sorozatmennyiség | [db] | Optimális/gazdaságos | Tényleges
tdb | Darabidő | [nó] | Tényleges | Tényleges
teb | 1 sorozat befejezési ideje | [óra] | Tényleges | Tényleges
tev | 1 sorozat előkészítési ideje | [óra] | Tényleges | Tényleges
tδ% | Az összes kieső idő az időalap százalékában kifejezve | [óra] | tδ,k –karbantartási idő | tδ,k+ tδ,i + tδ,v

## Slide 13: Kapacitás kihasználása
Kapacitás-kihasználás
Hatékonyság
Zárt ciklus kapacitáskihasználása

## Slide 14: Szűk keresztmetszet
Egy termék – több keresztmetszet eset
Szűk keresztmetszet: olyan erőforrás, amelynek kapacitása egyenlő az iránta megnyilvánuló igénnyel vagy kisebb annál.
Alapvető keresztmetszet: adott időszakban gazdaságosan fel nem oldható legszűkebb keresztmetszet

## Slide 15: Operatív kérdések
Kapacitás befolyásolásának lehetőségei:
munkaóra, műszakszám változtatása,
gyártósor ütemidejének változtatása,
karbantartás átütemezése,
alvállalkozók bevonása,
berendezések bérlése, bérbeadása,
részmunkaidős munkaerő alkalmazása.

## Slide 16: Példák
A többi tudnivaló mintafeladatokon keresztül!