## Slide 1
Dr. Berényi László
Vezetéstudományi Intézet
Termelésmenedzsment alapjai
Készletek

## Slide 2: Logisztika
Anyagi áramlásokkal, készletekkel, a hozzájuk kapcsolódó információkkal és irányítási megoldásokkal foglalkozó tudomány és gyakorlat.
7M = megfelelő
  Termék
  Minőségben
  Állapotban
  Helyen
  Időben
  Felhasználónak
  Költségen

## Slide 3: Logisztika
 | Beszerzési logisztika | Termelési logisztika | Értékesítési logisztika
Készletek | Anyagok, alkatrészek | Befejezetlen termelés, félkész termék | Késztermék
Anyagi folyamatok | Beszállítás | Belső anyagmozgatás | Kiszerelés, kiszállítás
Információ | Beszerzési információs folyamatok | TIR | Értékesítési információs folyamatok
Irányítás | Átfogó, összehangolt irányítás |  | 

## Slide 4: Készletgazdálkodás
Feladata ellátni:
az anyagszükséglet tervezéséhez,
anyagbeszerzéshez,
készletvezetéshez,
számlaellenőrzéshez
és anyagértékeléshez kapcsolódó feladatokat.
Információt szolgáltatni:
a készletekről,
a múltbeli és a várható jövőbeli felhasználásról,
a tervezett készletnövekedésről.

## Slide 5: Készlettartás indítékai
Folyamatos működés fenntartása
felkészülés jövőbeni eseményekre (tervezett készlet)
tevékenységek eltérő üteme (cikluskészlet)
térbeli távolság (szállítási készlet)
Váratlan helyzetekre való felkészülés
bizonytalanság kiküszöbölése (biztonsági készlet)
váratlan események kezelése (tartalék alkatrész készlet)
meghibásodás
Kedvező helyzet kihasználása (spekulációs cél is lehet)
árengedmény
áremelkedés veszélye
rabatt

## Slide 6: Forgóeszközök
Azok az eszközök, amelyek várhatóan egy évnél rövidebb ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet
Főbb csoportjai:
készletek
követelések
értékpapírok
pénzeszközök
Pénz
Anyag, árukészlet
Termelés-közi készlet
Vevő-állomány
Beszerzés
Termelés
Beszedés, behajtás
Értékesítés

## Slide 7: Készletek csoportosítása
Saját termelésű
Vásárolt
Befejezetlen termelés
Félkész termék
Késztermék
Anyagok
Áruk
Göngyölegek

## Slide 8: Készletgazdálkodás költségei
Utánpótlás:
Közvetlen költsége a beszerzés
Közvetett költségek a megrendelés, átvétel, ellenőrzés
Készlettartás:
Raktárköltségek, például fűtés, világítás, karbantartás, bérlet
Készlettárolás költsége, ide értve az anyagmozgatást
Egyéb költségek a biztosítás, menedzsment
Hiány:
Közvetlen elemek, például kötbér, állás és újraindítás költségei
Közvetett elemek, például elvesztett vevők

## Slide 9: Készletek típusai a felhasználás alapján
Folyó készlet:
(az időszakban felmerülő igények kielégítésére)
a tervezési időszak feladataihoz szükséges készlet mennyiség. Értékét a termelési program alapján számíthatjuk ki, illetve végezhetjük el az időbeni ütemezését. Ennek jellemzője, hogy a ciklus végére az értéke zérussá válik, vagyis elfogy.

## Slide 10: Készletek típusai a felhasználás alapján
Felkészülési készlet
Ezen készlet feladata, hogy a következő ciklusban sorra kerülő feladatok elvégzéséhez meghatározott szempontok szerint, előre biztosítsa a szükséges készleteket.
A meghatározott szempont lehet:
termelési egyensúlytalanságból származó előregyártás,
beszerzési előny kihasználás,
tételösszevonás, stb.
A felkészülési készlet így előre tervezhető és beépíthető a készletszintek előírásaiba.

## Slide 11: Készletek típusai a felhasználás alapján
Biztonsági készlet
Célja a bekövetkező zavarok esetén a termelés folyamatosságának a biztosítása. A készlet nagyságát befolyásolja:
a zavarok gyakorisága és hossza,
beszerzési bizonytalanságok,
a felhasználás ingadozása.
A biztonsági készletre jellemző, hogy a termelési fázisoknak megfelelően különböző készültségi állapotban vannak, ezért a készletértékük magasabb, mint a beszerzési érték.

## Slide 12: Készletek típusai a felhasználás alapján
Lerakódási készlet (elfekvő, vagy nem mozgó tételek)
Ebbe a kategóriába sorolandó azok a tételek, amelyek felhasználására belátható időtávban nem kerül sor.
Keletkezésének főbb okai:
termékszerkezet váltás, kifutó termék,
biztonsági készletszint felhasználási ütemtelensége (megmarad),
anyag, helyettesítő anyagváltozás,
túlbiztosítás,
konstrukciós, illetve technológiai változtatás.

## Slide 13: Készletezési mechanizmusok
A működési stratégia meghatározásánál két alapvető kérdésre kell választ kapni:
mikor (rendelési pont)
mennyit rendeljen a döntéshozó (rendelési mennyiség).

## Slide 14: Mikor és mennyit rendeljünk?
A rendelési mennyiség és a rendelési pont meghatározása során vizsgálni kell:
a készlet állapotát (készletszintet),
az output folyamatot (szükség felmérése, kielégítésének módja),
az input folyamatot (rendelés lehetőségei, beérkezés).
Az időponti kérdésre adható lehetséges válaszok:
Előre adott, egyenlő időközökben kell rendelést feladni.
A készlet utánpótlásról akkor döntünk, amikor a készlet valamilyen előre megadott minimális nagyság alá csökken.
A rendelési tétel nagyságára adható válaszok:
Előre adott egyenlő nagyságú rendeléseket kell feladni.
Akkora mennyiséget kell feladni, hogy a készletszint a beérkezéskor egy előre adott maximális szintet érjen el.

## Slide 15: Mechanizmusok
Állandó időközönkénti rendelés, amely a maximális szintre tölti fel a készletet, ez a ciklikusnak nevezett mechanizmus.
Adott minimális szint elérése esetén adott rendelési tétel feladása. Ezt az eljárást kétraktáros készletgazdálkodásnak nevezzük.
Adott minimális szint elérése esetén olyan rendelés, amely adott maximális szintre tölti fel a készletet - ez az ún. csillapításos készletgazdálkodás.

## Slide 16: Ciklikus modell
t
t
t
t
Maximális készletszint
Készlet-szint
Idő
Q1
Q2
Q3

## Slide 17: Kétraktáras modell
t1
t2
t3
Jelző készletszint
Készlet-szint
Idő
Minimális készletszint
Q
Q
Q
utánpótlási idő

## Slide 18: Csillapításos modell
t1
t2
t3
Jelző készletszint
Készlet-szint
Idő
Minimális készletszint
Q1
Q2
Q3
Maximális készletszint

## Slide 19: Gazdaságos rendelési mennyiség
Feltételezések:
Ismert és állandó készlet-igény
0 beszerzési idő
Rendelt mennyiség egy tételben érkezik
Hiány nem fordul elő
Rendelési költség független a tételnagyságtól
Készlettartás költsége arányos a beszerzési költséggel

## Slide 20: Példa
Rendelési mennyiség Q | Tartási költség 0,5Q*Ch | Rendelési költség (D/Q)*Co | Teljes költség
50 | 25 | 20*20=400 | 425
100 | 50 | 10*20=200 | 250
150 | 75 | 6,7*20=134 | 209
200 | 100 | 5*20=100 | 200
250 | 125 | 4*20=80 | 205
300 | 150 | 3,3*20=66 | 216
350 | 175 | 2,9*20=58 | 233
400 | 200 | 2,5*20=50 | 250
Az igény (D) 1000 db termék évente. A tartási költség (Ch) 1$, a rendelési költség (Co) 20$ rendelésenként.

## Slide 21: Rendelési nagyság számítása
Teljes költség
Átlagkészlet
Rendelések száma
Egységnyi készlettartási költség
Rendelési költség

## Slide 22: Rendelési nagyság számítása