## Slide 1
Dr. Berényi László
Vezetéstudományi Intézet
Termelésmenedzsment alapjai
Karbantartás

## Slide 2: Megbízhatóság
Megbízhatóság eredetileg hibamentes működés valószínűsége
Egyéb tényezők:
  Karbantarthatóság, javíthatóság
  Tartósság
  Szállítás, tárolás tűrése
Használhatóság
  Megbízhatóság +
  Karbantarthatóság +
  Karbantartás-ellátás képessége

## Slide 3: Meghibásodás
Működő állapot
Hiba-állapot
meghibásodás

## Slide 4: Meghibásodás okai
Meghibásodás túlterhelés következtében
Függő meghibásodás
Gyártási eredetű meghibásodás
Üzemelési meghibásodás

## Slide 5: Meghibásodás további tipologizálása
Bekövetkezés időtartama szerint:
  Váratlan meghibásodás
  Fokozatos meghibásodás
Állapot-vesztés mértéke szerint:
  Teljes meghibásodás
  Részleges meghibásodás
  Katasztrofális meghibásodás (váratlan és teljes)
  Degradációs meghibásodás (fokozatos és részleges)

## Slide 6: Meghibásodás további tipologizálása
Bekövetkezési szakaszok szerint:
  Korai szakasz
  Állandó meghibásodási ráta szakasz
  Elhasználódási meghibásodási szakasz

## Slide 7: Eszközöket érő hatások
Értékcsökkentő hatások
Károsodások
Fizikai-kémiai
Környezeti
Emberekhez kapcsolódó (avulás)
Öregedés, elhasználódás
Élőlények, természet
Túlterhelés
Kopás
Kifáradás
Korrózió
Mikroorganizmusok
Rágcsálók
Természeti jelenségek

## Slide 8: Eszközöket érő hatások

## Slide 9: Eszközöket érő hatások

## Slide 10: Számítógép tisztítás

## Slide 11: Üzemfenntartás
Üzemfenntartás
területei
Gépgazdálkodás
Karbantartás
Korszerűsítés
Nyilvántartás

## Slide 12: Karbantartás
Magában foglalja a vizsgált egység mindenkori helyzetének megfelelően az összes olyan tevékenységet, amely révén megőrizhető (fenntartható) illetve helyreállítható az előírt állapot, továbbá amelynek felhasználásával a tényleges állapot meghatározható, megítélhető, minősíthető.
Intézkedések összessége, amelyek a kívánt állapot megóvására, helyreállítására, valamint a meglevő állapot megállapítására és megítélésére irányulnak.
Az intézkedések: felülvizsgálat (ellenőrzés, vizsgálat), gondozás (kezelés), helyreállítás (javítás), magukba foglalják a karbantartás céljainak a vállalkozás céljával való egyeztetését és a megfelelő karbantartási stratégia megállapítását is.

## Slide 13: Karbantartás
Kezelés és gondozás
Felügyelet
Helyreállítás, javítás
Rendeltetésszerű használat
Beállítás
Tisztántartás
Kenés
Konzerválás
Hatósági ellenőrző vizsgálatok
Mérések
Felügyelet, ellenőrzés
Különböző javítások
Cserék
Felújítás

## Slide 14: Karbantartási megközelítések
Meghibásodásig járatás
Meghatározott időnkénti karbantartás
Futás-teljesítményhez kötött karbantartás
Megelőző karbantartás (TMK)
  Állapotfelmérés
  Kisjavítás
  Közepes javítás
  Nagyjavítás

## Slide 15: Karbantartási megközelítések alkalmazása
Jellemző | Eseti (hibáig járatás) | Ciklikus (idő, futás) | Állapot szerinti
Alkalmazási terület | Kis kár, magas szóródás a meghibásodásban | Nagy kiesés, előkészítést igénylő karbantartás, állandó élettartamú elemek | Mérés és adatgyűjtés lehetséges
Információ-igény | Gyors, azonnali | Pontos, előzetes | Állandó információellátás
Szervezés | Gyors beavatkozás | Tervezett, ütemezett | Felkészülés, felügyelet szervezés
Szervezete | Helyi, univerzális, szakképzet | Centralizált, külső lehet | Felügyelet-központú, műszer-igényes, képzettség fontos
Vezetés | Gyors döntések | Tervezés | Stratégiai tervezés

## Slide 16: Karbantartási megközelítések fejlődése

## Slide 17: Tervszerű Megelőző Karbantartás
TMK
Preventive Maintenance, Planned Maintenance, PM
Lényege:
  Tervezett időszakonként felülvizsgálati, javítási, csere munkákat elvégezni. Leállítás független a meghibásodások észlelésétől!
Cél:
  Gazdaságosan elérni állandó és optimális üzembiztonságot, csökkenteni annak esélyét, hogy javítás előtt munkaképtelenség álljon be.

## Slide 18: TMK
Előnyök:
  Tervezhetőség
  Jó szintű üzembiztonság
  Váratlan meghibásodások valószínűségének csökkenése
Hátrányok:
  Magas javítási költségek
  Javításokat, cseréket elemezni kell a rendszer javítása érdekében

## Slide 19: Állapotfüggő karbantartás
Condition based/Centered / Corrective maintenance (CBM, CCM, CM)
Lényege:
  Folyamatos állapotvizsgálat alapján kell dönteni a karbantartásról. Nagy értékű berendezéseknél hasznos, ahol a váratlan meghibásodás vesztesége nagy.
Cél:
  Váratlan meghibásodás esélyét csökkenteni
  Csak a szükséges beavatkozásokat elvégezni

## Slide 20: Műszaki diagnosztika

## Slide 21: Állapotfüggő karbantartás
Előny:
  Javítások szervezettsége növelhető (de nem a tervezése!)
  Alkatrész-használat kitolható élettartam végéig
  Számítógépes (adatbázis) támogathatóság
  Mérési eredmények prognosztikai céllal felhasználhatók
Hátrány:
  Mérési rendszer kialakítása kritikus
  Mérőeszközök karbantartása fontos
  Javítás pontos tartalma előre nem tervezhető

## Slide 22: Megbízhatóság központú karbantartás
Reliability Based Maintenance, RCM
Lényege:
  Hibavalószínűség-következmény elemzés alapján magas helyen álló gépekre. Rögzíteni kell a megengedett meghibásodási mértéket (számát).
  A fentiek alapján kell karbantartási stratégiákat kidolgozni az egyes gépekre
  Karbantartás a megengedett meghibásodási érték elérésekor indul

## Slide 23: Kockázat alapú karbantartás
Risk Based Maintenance (RBM)
Filozófiája:
  Elfogadni a nem felesleges kockázatokat, ha a várható előny ellensúlyozza a veszteségeket. Döntéseket megfelelő szinten kell meghozni!
Lényege:
  Kockázatkezelésen alapul
  Döntéshozatali folyamat
Előny:
  Megnövelt rendelkezésre állási idő
  Megnövelt karbantartási ciklusidő
  Csökkenő költségek

## Slide 24: Teljeskörű Hatékony Karbantartás
Total Productivity Maintenance, TPM
Teljeskörű Hatékony Karbantartás
Veszteségek megszüntetésének menete:
  A veszteségek lebontása
  A lebontott veszteségek csoportokba rendezése
  A kialakított csoportokra veszteségcsökkentő módszer kifejlesztése
  A TPM tartóoszlopainak kialakítása (= veszteségcsoportok + veszteségcsökkentő módszertan)
  A veszteségek folyamatos csökkentése, megszüntetése a módszertan alapján

## Slide 25: TPM célok
0 baleset
0 vevői reklamáció
0 anyag veszteség
0 minőségi hiba
100%-os termelési megbízhatóság
Berendezés hatékonyság növelés
Költségcsökkentés
Dolgozói elégedettség

## Slide 26: TPM-ház